Гарантийные обязательства по каркасу теплицы

- Продавец несет ответственность за полноту комплектации каркаса теплицы.

- Продавец несет ответственность за собираемость теплицы в соответствии с инструкцией.

- Продавец несет ответственность за прочность каркаса теплицы при указанных величинах внешних атмосферных воздействий. Требования по условиям эксплуатации: теплица рассчитана на снеговую нагрузку не более 20 кг/кв.м и ветер скоростью не более 20 м/с.

Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Установка каркаса теплицы и монтаж сотового поликарбоната с нарушением требований инструкции.

- Нарушение правил эксплуатации, использование теплицы не по назначению.

- Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

ТЕПЛИЦА С СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ

Богатых Вам урожаев!

Поздравляем с удачным приобретением!

Санитарные мероприятия

Обязательным условием для того, чтобы Ваши растения были всегда здоровы, является частота в Вашей теплице. Грязная теплица является очагом размножения бактерий. Чтобы не дать своим растениям зачахнуть в грязи, теплицу необходимо мыть. Теплица из поликарбоната меньше подвержена образованию мест скапливания грязи, чем, например, теплица с покрытием из стекла. На поверхности теплицы могут быть разводы от мокрой пыли после дождя, что приводит к ее затемнению, следствие этому – недостаток солнца для Ваших растений. В летнее время пыль на теплице не страшна, она может послужить дополнительной защитой растений от солнца. Теплицу необходимо мыть осенью. Мыть теплицу стоит нетоксичными веществами, мягкими тканями. Не допускается использование абразивосодержащих моющих средств! Куски грязи необходимо очищать вручную. Один раз в год необходимо проводить дезинфекцию в теплице с помощью ее промывания дезинфицирующим раствором. Такие профилактические меры необходимы для уничтожения паразитов, которые скапливаются в теплице, вроде паутинного клеща и грибных спор. Эту процедуру необходимо совершать в конце дачного сезона, когда в теплице нет растений, т.к. для дезинфекции используются специальные средства, которые могут негативно сказаться на растениях.

Так как в теплице преобладают постоянные влажные условия, за долгое время в ней может образовываться  пленка из зеленых водорослей. Такая пленка неизбежна на всех поверхностях Вашей теплицы, как на полу, так и на стенках. Для удаления такой пленки необходимо использовать специальные моющие средства для уничтожения водорослей с добавлением антисептических жидкостей.

Мы уверены, что Вы без труда справитесь с созданием благоприятных условий для выращивания своих растений!

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СБОРКЕ КАРКАСА И МОНТАЖУ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА

- Общий вид теплицы

По желанию покупателя предлагается несколько вариантов комплектации:

«Сибирячка» 4 м (дуга через 1 м); 2 торца, 3 дуги, 20 прогонов.

Вставка 2м. для теплицы «Сибирячка» : 2 дуги, 10 прогонов.

Габаритные размеры теплицы:

- ширина – 3 м;

- высота – 2,10 м;

- длина любая + 5 см, с шагом между дугами: -  1 метр

Комплект метизов для сборки теплицы 3*4 метра:

13мм крестовой саморез – 220 шт.

19мм саморез  без шайбы – 40 шт в комплекте

25мм саморез без шайбы – 38 шт

Завертка – 4 шт в комплекте

Комплект метизов для вставки 2метра:

19мм саморез – 20 шт в комплекте

25мм саморез без шайбы – 16 шт.

- Сборка, установка каркаса

Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20*20 мм и состоит из следующих металлических элементов (в необходимом количестве):

- торцы;

- дуги;

- соединительные планки 1 м (прогоны)

Сборка каркаса осуществляется  скреплением металлических дуг с продольными соединительными планками кровельными саморезами (19 мм) с внутренней стороны каркаса теплицы.

Конструкция теплицы предусматривает следующие варианты фундамента:

- бетонный – каркас теплицы может крепиться к фундаменту анкерами(приобретается отдельно);

- брусовой – каркас теплицы крепится к брусу саморезами по дереву(приобретаются отдельно);

- установка на землю –металические штыри (приобретаются отдельно) вбиваются в землю и  скрепляются с каркасом. Также можно использовать подручный материал на приусадебном участке (арматура, металлический уголок и т.д)

Сборку необходимо начать с разметки правильной установки торцов теплицы с соблюдением равенства длин диагоналей. Проверьте шнуром равенство диагоналей каркаса будущей теплицы и скорректируйте, при необходимости, положение его углов.

При установке каркаса на грунт с креплением его на металлические установочные элементы необходимо учесть, что общая осадка теплицы в грунт делается такой, чтобы нижние детали дверного проема не касались грунта.

Рекомендуется выровнять каркас, чтобы продольные соединительные планки были горизонтальными и параллельными между собой, а дуги были ровными при виде сбоку. Произведите окончательную затяжку соединений.

Внимание! Во избежание образования эффекта парусности, не допускайте образования зазоров между грунтом и основанием теплицы после завершения монтажа!

Правила эксплуатации

- Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена на грунте в соответствии с инструкцией.

- Теплица не должна подвергаться воздействиям, которые могут создать остаточные деформации каркаса или покрытия.

- Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно.

- Во избежание прогиба каркаса теплиц из-за большого скопления снега на зиму НЕОБХОДИМО устанавливать подпорки!

- Для увеличения продолжительности службы покрытия из поликарбонатных листов рекомендуется их периодически мыть водой с применением бытовых чистящих средств или мыла. Это продлит срок службы полимерного покрытия. Сухая протирка поверхности может повредить защитный слой покрытия и сократить срок его годности.  Никогда не используйте для чистки листов абразивы или высоко-щелочные чистящие составы. Никогда не трите поверхность листов при помощи щеток, металлизированной ткани или другими абразивными материалами.

- Теплицы из поликарбоната компании «УРАЛ-Пластик» имеют простую в сборке конструкцию с герметичным соединением листов. За такими теплицами наиболее просто ухаживать.

4. Установка боковой форточки

Если Вы не приобрели боковую форточку, а в процессе эксплуатации теплицы она Вам стала необходима, то установить ее можно всегда, выполнив небольшой демонтаж.

Боковая форточка монтируется в процессе сборки каркаса, перед покрытием каркаса поликарбонатом, между любых дуг, расположенных на расстоянии 1 или 2 м друг от друга в зависимости от выбранной комплектации,  в любом месте каркаса. Монтаж производится на уровне второй соединительной планки.

Крепление установочного элемента боковой форточки к каркасу осуществляется кровельными саморезами с внутренней стороны каркаса теплицы. Окончательную затяжку саморезов рекомендуется производить после установки элемента боковой форточки. Желательно чтобы его поверхность совпадала с общей поверхностью каркаса теплицы. В нижних углах проема форточки, с внутренней стороны каркаса, кровельными саморезами могут прикрепляться стопорные металлические пластины.

Крепление поликарбоната на каркас (п.3) проводится, учитывая то, что лист поликарбоната, покрывающий  каркас  в  месте  расположения  боковой  форточки, желательно монтировать в последнюю очередь. Разрезы поликарбоната выполняются по периметру форточки (либо с трех сторон) по внешнему краю каркаса форточки. Для обеспечения герметичности теплицы и защиты открытых сот поликарбоната от попадания влаги и загрязнений, по всему внутреннему и внешнему периметру боковой форточки рекомендуется устанавливать торцевые профили (в комплект не входят).

Для фиксации боковой форточки в открытом положении устанавливается металлический фиксатор (Кронштейн)

Для фиксации боковой форточки в закрытом положении устанавливается шпингалет/завертка.

- Крепление сотового поликарбоната

Внимание! Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный УФ-стабилизирующий слой, нанесенный на наружную поверхность  листа. Защитная пленка на этой стороне листа имеет специальную маркировку, с обратной стороны пленка прозрачная. Будьте внимательны!

Для крепления сотового поликарбоната к каркасу теплицы необходимо применять кровельные саморезы (25 мм)  с термошайбами. Места крепления поликарбоната к каркасу следует выбрать согласно рисунку, с обоих сторон теплицы.

Внимание! Не рекомендуется монтировать конструкцию на улице без учета термической деформации листов. Это может привести к их короблению летом и повреждению вплоть до разрыва зимой.

Покрытие каркаса листами сотового поликарбоната рекомендуется начинать с торцов теплицы.

Раскрой листа выполняйте в соответствии со схемой раскроя:

Цельный лист 2100 мм х6000 мм необходимо разрезать пополам, таким образом, у Вас получится два листа длиной по 3 м и шириной 2,1 м. Лист закрепить саморезами (13 мм) на собранном каркасе теплицы к соответствующему торцу, как показано на схеме раскроя, и точно по линии дуги каркаса вырезать поликарбонат. Для резки листов поликарбоната толщиной 4-6 мм можно воспользоваться острым канцелярским ножом, а также элелектролобзиком, ножовкой с мелким зубом и узким полотном.

Крепление сотового поликарбоната на торцах теплицы осуществляется  саморезами (13 мм).

Затем в прикрепленном к торцу листе поликарбоната необходимо  вырезать дверь вдоль стоек дверного проема.  Верх дверного проема вырезается по внутреннему контуру проема. Вертикальные края листа после разреза желательно закрыть торцевым профилем (в комплект не входит).

После завершения монтажа поликарбоната на торцах теплицы начинайте покрывать арку (верх) теплицы с изгибом панелей вдоль внутренних ребер. Для покрытия арки используются цельные листы сотового поликарбоната размером      2,10 м * х 6,0 м.

Рекомендуется в первую очередь установить средний лист. Старайтесь накладывать листы поликарбоната на каркас с небольшой натяжкой для обеспечения герметичности конструкции. Желательно распределить лист по дуге таким образом, чтобы оставались равные выпуски листа по низу и равные выпуски по бокам. Закрепите нижние края. Затем установите крайние листы.

Соединение листов между собой предусматривается внахлест друг на друга ориентировочно по 5 см с каждой стороны.

Крепление поликарбоната к дугам и соединительным планкам теплицы желательно осуществлять до уровня второй или третьей соединительной планки (в зависимости от комплектации). Крепление поликарбоната к каркасу в коньковой части (по верху теплицы) не обязательно.

При рекомендованной установке листов со стороны обоих торцов должен получиться козырек, длиной 2-5 см.

Нельзя! При монтаже изгибать листы по радиусу меньше, чем указанный производителем радиус изгиба для листа выбранной Вами толщины. Для листов толщиной 4 мм – R = 700 мм, для листов 6 мм – R = 1050 мм.

Завертку нужно монтировать на внешнюю сторону торца (не на дверь) кровельными саморезами (13 мм).

Края (торцы) поликарбонатных листов по низу теплицы рекомендуется закрыть торцевыми профилями(приобретаются отдельно). Они эстетичны, удобны, надежны и создают внутри сот нужный микроклимат. Конструкция профиля предусматривает плотную фиксацию и не требует дополнительного крепления. Для обеспечения стока конденсата желательно просверлить в профиле несколько отверстий на расстоянии примерно 50 см.

Не рекомендуется! Оставлять торцы сотового поликарбоната открытыми.

Нельзя! Герметично закрывать нижние торцы листов (наклеивать на торцы обычный скотч, обрабатывать силиконом).

Легкие панели с внутренними продольными воздушными полостями (сотами)  - самый современный материал для покрытия теплиц, козырьков, беседок, входных групп жилых домов. Большое количество изолированных воздушных камер делает поликарбонат великолепным теплоизолятором (в 4 раза теплее стекла).

Этот материал не боится солнца и отлично пропускает солнечные лучи, имея высокую степень прозрачности. Жесткое ультрафиолетовое излучение, негативно влияющее на растения и человека, через сотовый поликарбонат практически не проходит. Защиту от разрушающего действия ультрафиолетовых лучей обеспечивает ультрафиолетовый стабилизатор (прозрачный лаковый слой, нанесенный на внешнюю поверхность).

Несомненные достоинства поликарбоната: сверхвысокие несущие способности (выдерживает максимальные ветровые и снеговые нагрузки) и ударопрочность (выше стекла в 200 раз). Поликарбонат эластичен, хорошо сгибается, скручивается в рулон при транспортировке. Материал морозостоек       до – 50о С, пожаробезопасен, легче стекла в 10 раз, поэтому теплица с покрытием из поликарбоната не требует капитального фундамента.

КАЧЕСТВО ПЛОДОРОДИЯ*

| ОВОЩИ | ВРЕМЯ ПОСЕВА | КОЛИЧЕСТВО ПОСЕВОВ ЗА СЕЗОН | УРОЖАЙ, СОБРАННЫЙ С 6-МЕТРОВОЙ ТЕПЛИЦЫ, КГ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | огурцы | апрель | 1 | 288 |
|  | томаты | апрель | 2 | 360 |
|  | тыква | апрель | 1 | 66 |
|  | капуста | апрель | 1 | 135 |
|  | цуккини | апрель | 1 | 180 |
|  | перец | апрель | 1 | 171 |
|  | редис | март | 3 | 150 |
|  | баклажаны | апрель | 1 | 72 |
|  | дыня | апрель | 1 | 180 |
|  | салатная зелень | апрель | 4 | 180 |

* качество плодородия зависит от многих факторов (посадочный материал, качество почвы, уход за культурами и др.) и может отличаться в каждом конкретном случае.